## Slide 1: GIỚI THIỆU
1
Ý TƯỞNG
2
CHỌN LINH KIỆN
SẢN PHẨM

## Slide 2: Ý TƯỞNG SẢN PHẨM

## Slide 3
BỐI CẢNH
WHAT
Nhu cầu hưởng thụ cuộc sống, mưa nắng thất thường
HOW
Cách để thích nghi với sự thay đổi thời tiết (điều hòa, mái che…)
WHERE
Trước hiên nhà
Nhà hàng, khách sạn có không gian mở
Các sự kiện đông người
WHEN
Khi thời tiết không tốt
Khi cần thêm không gian sinh hoạt
WHO
Các hộ gia đình
Doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ

## Slide 4: WHAT ?
Cuộc sống bận rộn
Thời tiết thất thường
Diện tích cần quản lý lớn

## Slide 5: HOW ?
Các phát minh, tiện nghi của con người để đối chọi lại với thiên nhiên. Ví dụ như điều hòa, quạt, mái che,…
Thay thế sức người phải tự mở, đóng mái che…

## Slide 6: WHO ?
Cho các hộ gia đình
Cho các doanh nghiệp dịch vụ

## Slide 7: WHERE ?
Trước hiên nhà có đồ vật .
Nhà hàng, khách sạn có không gian mở.
Bãi đỗ xe
Các sự kiện đông người

## Slide 8: When ?
Thời tiết thất thường
Lúc không có người ở nhà hoặc đang có việc bận.

## Slide 9: Khảo sát thị trường
Nhu cầu sử dụng:
Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, tần suất mưa nhiều
 Là môi trường phát triển thuận lợi.
01
Các sản phẩm tương tự: Hiện chưa có hoặc chưa phát triển, đây là 1 sản phẩm còn mới lạ
 Thị trường chưa có cạnh tranh, dễ dàng thu hút đầu tư
02

## Slide 10: Cường độ ánh sáng gây hại
Nhiệt độ > 37 độ mở Mái mở ra
Chỉ số UV được đánh giá theo thang điểm từ 0 (mức thấp nhất) đến 11+ (là mức cao nhất) . Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ số bức xạ cực tím (tia UV) cao nhất là 11+ với thời gian gây bỏng là 10 phút. Với mức UV 8-10, thời gian gây bỏng là 25 phút

## Slide 11: Nếu lỗi thiết bị và khách hàng muốn sử dụng theo ý mình  remote Control (nhóm mới có ý tưởng)

## Slide 12: Mưa dựa vào những cảm biến mình đang có ?

## Slide 13: MÁI CHE TỰ ĐỘNG

## Slide 14: Thành viên nhóm “Mái che”
Lê Trung Hiếu
Nguyễn Đình Minh Hiếu
Lương Ngọc Phương
Lê Thanh Phương
Nguyễn Uy Vũ

## Slide 15: CHỉ tiêu kỹ thuật
Năng lượng: | Linh kiện: 5V/1A Động cơ: TBD
Ngoại quan cơ khí: | Mạch xử lý: Nhỏ gọn, hợp lý (10 x 10 x 3 cm) Mái che: Đẹp, bắt mắt, đa dạng mẫu mã.
Phạm vi hoạt động: | Bất kể nắng mưa (Nhiệt độ <= 50; Chống nước;…)
Tiêu chuẩn: | An toàn: Không bị giật điện, mái che không bị đổ Dễ sử dụng, tiện lợi
Chi phí: | 900,000 VND
Input: | Độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng
Output | Mái che đóng, mở thích hợp

## Slide 16
INPUT: Dữ liệu đi vào
Xử lí dữ liệu
Động cơ hoạt động (Mở mái)
Động cơ hoạt động
(mở mái)
nhiệt độ cao, cường độ ánh sáng cao  remote
Sensor water,
Khối xử lý
OUTPUT: Dữ liệu đi ra
Động cơ quay
Hiển thị ra man hình LCD
Lặp lại
LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN

## Slide 17
Khối 1
Điều kiện môi trường
(mưa)
TÍN HIỆU D và A
Chỉ tiêu chức năng
Chỉ tiêu phi chức năng
Kích thước PCB < 30*100 mm
Điện áp hoạt động : 3,3– 5 VDC
Xuất ra tín hiệu Digital (0/1) hoặc Analog (0-1023)
Hoạt động ổn định ở môi trường thực địa
Tương thích với module Arduino
Sai số cho phép 1%-3%
Khi Output là tín hiệu Digital
Và Analog +DHT11: Cảm biến độ ẩm
nhiệt đô
Sensor V2+ Nếu mưa thì trả về 1;
+ Nếu ko mưa thì trả về 0;
Khi Output là tín hiệu Analog và digital
+ Truyền dữ liệu về các chân adruino

## Slide 18: INPUT
Gồm cảm biến nước V2, cảm biến nhiệt độ - độ ẩm DHT11
Input: Nhiệt độ, độ ẩm.,nước
Output: sensor water là digital
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11 là analog

## Slide 19: Mạch cảm biến nước V2
Điện áp sử dụng: 5V DC
Dòng điện tiêu thụ: < 20 mA
Tín hiệu đầu ra: Digital
Kích thước 62 x 20 x 8 mm
Input: nước ở trên bề mặt
Output: tín hiệu digital 0-1

## Slide 20: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11
Nguồn: 3 – 5V
Dòng sử dụng: 2.5 mA max (Khi truyền dữ liệu)
Khoảng đo độ ẩm: 20% - 90% RH (sai số 5% RH)
Khoảng đo nhiệt độ: 0 – 50oC (Sai số 2oC)
Tần số lấy mẫu tối đa: 1Hz (1 giây / lần)
Kích thước 15 x 12 x 5.5 mm
Input: nhiệt độ , độ ẩm
Output: tín hiệu analog

## Slide 21
VD :0010 0001 0000 0000 0001 1010 0000 0000 0011 1011
40 BIT đó gồm:
Độ ẩm cao 8 bit
Độ ẩm Thấp 8 bit
Nhiệt độ cao 8 bit
Nhiệt độ thấp 8 bit
8 bit chẵn lẻ
Việc tính toán được thực hiện như hình dưới đây:
0011 0101 + 0000 0000 + 0001 1000 + 0000 0000 = 0100 1101
Các bit có thể là “1” hoặc “0”, tùy thuộc vào độ dài của tín hiệu.
Ví dụ: bộ vi điều khiển nhận 40 bit dữ liệu từ DHT11 trình bày như
0010 0001 0000 0000 0001 1010 0000 0000 0011 1011
5.
5.5V
3.5V
U(V)
0℃
50℃
t℃
Cảm biến DHT11

## Slide 22: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT21
Điện áp sử dụng: 3.3~5VDC
Dòng tiêu thụ: 300 uA
Kích thước: 58.8 x 26.7 x 13.8 (mm)
Model: AM2301
Độ phân giải chính xác: 0.1
Khoảng đo: 0100% RH
Khoảng đo nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
Đo lường chính xác độ ẩm: ± 3% RH
Đo lường chính xác nhiệt độ: ± 0.5 ℃
Giá thành cao hơn
Thừa nhu cầu sử dụng
Kích thước lớn hơn

## Slide 23
Khối 2
Chỉ tiêu phi chức năng
Chỉ tiêu chức năng
Điện áp hoạt động: 5 – 12 VDC
Điện áp tín hiệu mức thấp: 0 V
Điện áp tín hiêu mức cao: 3,3 – 5 VDC
Hoạt động ổn định ở môi trường ( t°~ 0~50°C; RH ~ 30~95%)
CÁC CHỈ TIÊU ĐẢM BẢO CẦN ĐẠT ĐƯỢC
Analog và Digital
INPUT
SIGNAL
->Tín hiệu Analog
OUTPUT SIGNAL

## Slide 24: Xử lý
Điện áp hoạt động: 5V
Điện áp hoạt động mức thấp: 0V
Điện áp hoạt động mức cao: 3.3 – 5V
Hoạt động ổn định môi trường
Gồm: Adruino uno, mạch điều khiển động cơ bước, I2C LCD
Input signal
Analog (0-1023)
Và Digital
Khối xử lý dữ liệu
Output signal
Analog (0-1023):
Tín hiệu

## Slide 25: ARDUINO UNO
Chip điều khiển | ATmega328P
Điện áp hoạt động | 5V
Điện áp đầu vào (khuyên dùng) | 7-12V
Điện áp đầu vào (giới hạn) | 6-20V
Số chân Digital | 14 (6 chân là chân ra PWM)
Số chân PWM Digital | 6
Số chân Analog | 6
Dòng điện DC mỗi chân I/O | 20 mA
Dòng điện DC trên chân 3.3V | 50 mA
Flash memory | 32 KB (ATmega328P) với 0.5 KB được dùng để bootloader
SRAM | 2 KB (ATmega328P)
EEPROM | 1 KB (ATmega328P)
Tốc độ thạch anh | 16 MHz
LED_BUILTIN | 13
Chiều dài | 68.6 mm
Chiều rộng | 53.4 mm
Cân nặng | 25g

## Slide 26: Adruino mega
MICROCONTROLLER​ | ATmega2560​
OPERATING VOLTAGE​ | 5V​
INPUT VOLTAGE(RECOMMENDED)​ | 7-12V​
INPUT VOLTAGE(LIMIT)​ | 6-20V​
DIGITAL I/O PINS​ | 54 (of which 15 providePWM output)​
ANALOG INPUT PINS​ | 16​
DC CURRENT PER I/O PIN​ | 20 mA​
DC CURRENT FOR3.3V PIN​ | 50 mA​
FLASH MEMORY​ | 256 KB of which 8 KBused by bootloader​
SRAM​ | 8 KB​
EEPROM​ | 4 KB​
CLOCK SPEED​ | 16 MHz​
LED_BUILTIN​ | 13​
LENGTH​ | 101.52 mm​
WIDTH​ | 53.3 mm​
WEIGHT​ | 37 g​

## Slide 27: SO SÁNH ƯU, NHƯỢC ĐIỂM
ARDUINO UNO
Ưu điểm:
Giá thành hợp lý
Nhỏ gọn
Đáp ứng mục đích sử dụng
Nhược điểm:
Ít cổng kết nối
Cấu hình kém hơn
Adruino mega
Ưu điểm:
Hỗ trợ nhiều chân kết nối
Cấu hình mạnh
Nhược điểm:
Giá thành đắt
Kích thước lớn

## Slide 28: I2c lcd16*02 - Điện áp hoạt động: 2.5-6V DC Hỗ trợ màn hình: LCD1602,1604,2004 (driver HD44780) - Giao tiếp: I2C - Địa chỉ mặc định: 0X27 (có thể điều chỉnh bằng ngắn mạch chân A0/A1/A2) - Kích thước: 41.5mm(L)x19mm(W)x15.3mm(H) - Trọng lượng: 5g Tích hợp Jump chốt để cung cấp đèn cho LCD hoặc ngắt Tích hợp biến trở xoay điều chỉnh độ tương phản cho LCD
Công dụng là tiết kiệm chân adruino
Dễ giao tiếp LCD
SCL (Serial Clock) - đường mang tín hiệu xung nhịp
SDA (Serial Data) - đường truyền cho master và slave để gửi và nhận dữ liệu.

## Slide 29
Mạch điều khiển động cơ | 
Điện áp | 12V
Góc bước | 5.625 x 1/64
Tỷ lệ biến thiên tốc độ | 1/64
Số pha | 4
Tần số | 100Hz
Điện trở DC | 50  7% (25 độ C)
Tiếng ồn | < 35dB (120Hz, không tải, 10 cm)
Momen xoắn | > 34.3 Nm
Mạch điều khiển động cơ bước ULN 2003
Điện áp đầu vào: 5 – 12 V
Tín hiệu ngõ vào: 4 chân In1, In2, In3, In4
Tín hiệu ngõ ra: Jack cắm động cơ bước 28BỴ - 48
4 Led hiển thị trạng thái hoạt động của động cơ.
Điện áp ra giới hạn: 50V (Vce)
Điện áp vào giới hạn: 30V (Vin)
Dòng điện đầu ra liên tục: IC = 500 mA
Dòng điện đầu vào liên tục: IIn = 25 mA
Công suất tiêu tán trên mỗi cặp Darlington: 1W
Nhiệt độ làm việc: -55 đến 150 độ C.

## Slide 30
Chỉ tiêu phi chức năng
Chỉ tiêu chức năng
Tín hiệu
Khối 3
Có mưa ->
Động cơ hoạt động
Điện áp hoạt động: 5 – 12 VDC
Điện áp chịu tải: 10A- 220VAC / 30VDC
Điện áp kích mức cao: 3,3 - 5 VDC
Điện áp kích mức thấp: 0 VDC
Nhiệt độ chịu đựng: 0~50°C

## Slide 31: OUTPUT
Động cơ: SERVO hoặc ĐỘNG CƠ BƯỚC

## Slide 32
ĐỘNG CƠ SERVO CÓ ƯU ĐIỂM:
Nếu tải đặt vào động cơ tăng, bộ điều khiển sẽ tăng dòng tới cuộn dây động cơ giúp tiếp tục quay. Tránh hiện tượng trượt bước như trong động cơ bước.
Có thể hoạt động ở tốc độ cao.
ĐỘNG CƠ BƯỚC CÓ ƯU ĐIỂM:
Động cơ bước có thể điều khiển chính xác góc quay.
So với động cơ servo thì động cơ bước có giá thành thấp hơn nhiều Động cơ bước hoạt động ổn định, bền bỉ, tuổi thọ lâu dài
Động cơ bước có thể dễ dàng lắp đặt, thay thế
Động cơ bước có khả năng cung cấp mô men xoắn lớn ở dải vận tốc trung bình và thấp
OUTPUT

## Slide 33: MÀN HÌNH LCD 1602
Điện áp hoạt động: 5V
Kích thước: 80 x 36 x 12.5 mm
Chữ trắng nền xanh dương.
Khoảng cách giữa 2 chân kết nối: 0.1 inch
Tên các chân kết nối được ghi ở mặt sau, thuận tiện cho việc lắp ráp
Có đèn LED nền, có thể dùng biến trở hoặc PWM để điều chỉnh độ sáng.
Có thể điều khiển với 6 dây tín hiệu.

## Slide 34
Khối đo đạc và cung cấp dữ liệu
Dữ liệu độ ẩm,nhiệt độ , nước
Khối xử lý
LCD hiển thị
Động cơ quay
TỔNG QUAN SƠ ĐỒ KHỐI
Động cơ bước
Arduino Uno R3 SMD
Input: Tín hiệu analog hoặc digital
Output: Tín hiệu analog
Sensor water trả về kết quả 0 và 1
Cảm biến độ ẩm DHT11
Tín hiệu điều khiển

## Slide 36: Thuật toán chi tiết

## Slide 41
DHT11
WATER SENSOR
U: 3.3V – 5V
I ≤ 3.5 mA
1: Có mưa
0: Không mưa
Nhiệt đô: 0 - 500C
Độ ẩm: 20 – 90%
Có mưa
Không mưa
XỬ LÝ
I2C LCD
If (0 = CBM): Hiển thị “Khong mua, Nhiet do:…, Do am:…
If (1 = CBM): Hiển thị “Co mua, Nhiet do:…, Do am:…
ĐỘNG CƠ BƯỚC
Có 2048 bước ứng với 1 vòng:
If (1 = CBM) Quay số dòng tùy vào độ dài